## Slide 1
ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cantidad | Unidad de medida | Descripción General
282,092 | Paquete | Conjunto deportivo escolar integrado por: chamarra, pantalón, short, playera, calcetas, gorra
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL “PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES DEL ESTADO DE GUANAJUATO” CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2026-2027
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-26 (CAGEG-034/2026) ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL
“PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES DEL ESTADO DE GUANAJUATO” CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2026-2027

## Slide 2
Chamarra Deportiva………………………………………………………………………………………......…..............................................1
  Características Generales de la Chamarra Deportiva………………………………….................................................2-3
  Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas para los tejidos que integran la Chamarra Deportiva……....4-8
Pantalón Deportivo………………………………………………………………………………………......…...............................................9
  Características Generales del Pantalón Deportivo….………………………………….................................................10-11
  Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas para el tejido que integra el Pantalón Deportivo................12-14
Calcetas……………………………………………………………………………………......….....................................................................15
  Características Generales de las Calcetas……………….…………………………………..................................................16-17
  Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas del tejido de las Calcetas…………………………………………….......18-19
Playera Deportiva………………………………………………………………………………………......…...................................................20
  Características Generales de la Playera Deportiva…………………………………......................................................21-22
  Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas para los tejidos que integran la Playera Deportiva…..….…...23-24
Short Deportivo………………………………………………………………………......….......................................................................25
  Características Generales del Short Deportivo ……..…………………………………..................................................26-27
  Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas para el tejido que integra el Short…………….………..…..………..28-30
Gorra ………….……………………………………………………………………………………......…............................................................31
  Características Generales de la Gorra……………………..………………………………….................................................32-33
  Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas para el tejido que integra la Gorra………….……………...........…34-35
Medidas por Talla para las Prendas que Integran el Conjunto Deportivo………………………………………………………………………………...........…...................................................................36
  Medidas por talla para prendas: CHAMARRA DEPORTIVA..............................................................................37
  Medidas por talla para prendas: PANTALÓN DEPORTIVO...............................................................................38
  Medidas por talla para prendas: SHORT..........................................................................................................39
  Medidas por talla para prendas: PLAYERA DEPORTIVA …………………………..............................................…......40
Glosario de puntadas de costuras………………………………......…....................................................................................41
  Definiciones.......................................................................................................................................................42
  Tipos de puntadas de acuerdo a ISO 4915........................................................................................................43-44
ÍNDICE

## Slide 3
CHAMARRA DEPORTIVA
Página 1

## Slide 4
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA CHAMARRA DEPORTIVA
Página 2

## Slide 5
Artículo: | Chamarra deportiva | Tallas: | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Características Generales de la Prenda: |  |  | 
Prenda deportiva con cuello alto tipo Mao. |  |  | 
Detalles de Confección: |  |  | 
Composición, de telas exteriores y forro, 100% poliester. Delantero y espalda fabricados en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán color azul marino (código Pantone 19-4028 TP). Manga, canesu (hombros) y cuello en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán con terminado en Rip Stop color azul Turquesa (código Pantone 16-4134 TP). Forro color azul marino en tejido de punto por urdimbre , “mesh”, (código Pantone 19-4028 TP). Piezas unidas en máquina Remalladora costura 515c.4. Delantero esta dividido en 2 piezas. Confeccionado en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán color azul marino (código Pantone 19-4028 TP). Cuenta con sublimado de logotipo del Gobierno del Estado de Guanajuato (marca de agua) en color azul marino semejante al de la tela base el cual abarca las dos piezas. La altura del cuello es de 5 cm (+/- 1 cm) con pespunte en máquina Recta, costura 301c.1 de 0.6 cm (+/- 0.3 cm), para reforzar y dar un mejor terminado. En el delantero de lado izquierdo, a la altura del pecho a 12cm (+/- 3 cm) x 6.5 cm (+/- 2 cm), de acuerdo al plano cartesiano , tomando como referencia la intersección del cuello con el talle delantero y el inicio de la leyenda “GUANAJUATO“. Aplicativo de 6 cm (+/- 0.5 cm) de alto por 7 cm (+/- 0.5 cm) de ancho, medida integral de escudo y leyendas. La parte superior del aplicativo deberá ser el Escudo del gobierno del Estado de Guanajuato. Debajo del escudo se encuentra la leyenda “GUANAJUATO” y debajo de esta la leyenda “GOBIERNO DE LA GENTE”. Aplicativo en color blanco. Se aplica a la prenda mediante transferencia de calor. Cierra al frente con un cierre nylon, calibre no.5, en color azul marino semejante al de la tela base, longitud acorde a la talla. Pespunte de refuerzo con puntada en máquina Recta costura 301c.1 (12 puntadas por pulgada, +/- 4 ppp) en cierre de 0.6 cm (+/- 0.3 cm) por cada lado del cierre. Tiene dos bolsillos en los costados fabricados en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán color azul marino (código Pantone 19-4028 TP). Pespunte en bolsillos de costados de la chamarra de 0.6 cm (+/- 0.3 cm) y abertura estandarizada a 18 cm, (+/- 1 cm) en todas las tallas, con pespunte en máquina Recta costura 301c.1 Espalda en dos piezas. El canesú (hombros) en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán con terminado en Rip Stop color azul Turquesa (código Pantone 16-4134 TP) .La espalda inferior espalda en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán color azul marino (código Pantone 19-4028 TP). Dobladillo inferior (ruedo) de 2 cm (+/- 0.5 cm), confeccionado en máquina Collaretera costura 406c.3 con dos costuras rectas paralelas entre si. Manga larga, confeccionada en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán con terminado en Rip Stop color azul Turquesa (código Pantone 16-4134 TP). Dobladillo en puño de 2 cm (+/- 0.5 cm) confeccionado en máquina Collaretera costura 406c.3 con dos costuras rectas paralelas entre si. Al interior de la prenda en el costado izquierdo, se posiciona la etiqueta de instrucciones de cuidado conforme a la Norma NOM-004-SE-2021 siendo la información del fabricante o importador, composición de fibras, instrucciones de cuidado y la talla aplicada a la prenda utilizando remalle en máquina Remalladora costura 515c.4 en el momento de unir el costado del forro. Habilitación de presillas en inicio y fin de costura (ruedo, mangas y bolsillos) para mayor refuerzo de la prenda utilizando presilladora costura 101+304c.5 |  |  | 
Página 3

## Slide 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA LOS TEJIDOS QUE INTEGRAN
LA CHAMARRA DEPORTIVA
Página 4

## Slide 7
TELA BASE CHAMARRA Y PANTALÓN
Concepto | Especificación | Unidad | Método
Composición | 100% Poliéster |  | NMX-A-084-INNTEX-2015
Fibra | TEX (masa lineal indistinta) y mayor 110 filamentos (capilares) en una de las direcciones del tejido) | Filamentos (capilares) | ASTM D 1059-01, o método interno del laboratorio
Peso (mínimo) | 100 | g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012
Color (código Pantone) | 19-4028 TP |  | Método interno del laboratorio
Construcción (mínimo) | Urdimbre 95 Trama 70 | Hilos / pulgada | NMX-A-7211/2-INNTEX- 2015 Método “A” Disección del tejido
Fuerza máxima de tracción (resistencia) (mayor o igual) | Urdimbre 400 Trama 700 | N | NMX-A-059/2-INNTEX-2019
Resistencia al rasgado (resistencia) (valores mayores o iguales) | Urdimbre 10 Trama 16 | N | NMX-A-109-INNTEX-2012
Cambio dimensional (encogimiento) (máximo) | Urdimbre +/- 2.0 Trama +/- 2.0 | % | NMX-A-5077-INNTEX-2015; CONDICIONES DE LAVADO: NMX-A-6330-INNTEX-2015
Solidez al lavado (mínimo) |  |  | 
 |  |  | NMX-A-105-C06-INNTEX-
Lana 4, Acrílico 4, Poliéster 4, Algodón 4, Acetato 4 | 4 |  | 2015
Poliamida 3-4 | 3 |  | 
Solidez del color al frote especificación, manchado. Urdimbre y Trama (seco) Urdimbre y Trama (húmedo) (mínimo) | 4 3 |  | NMX-A-073-INNTEX-2005
Solidez del color a la luz artificial (mínimo) | 4 |  | NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 Parte B02 O NMX-A- 165/2-INNTEX-2006 METODO 5
Solidez del color al sudor Especificación, manchado. (mínimo) Acido Alcalino Grados: Acetato 4, Algodón 4, Poliamida 3, Poliéster 4, Acrílico 4, Lana 4 | 4 4 |  | NMX-A-105-E04-INNTEX- 2019
Tiempo de absorción (máximo) | 6 | Segundos | NMX-A-014-INNTEX-2005 AATCC TM79-2010e 2(2018)e Opción A
Página 5
TELA BASE CHAMARRA Y PANTALÓN

## Slide 8
Concepto | Especificación | Unidad | Método
Composición | 100% Poliéster |  | NMX-A-084-INNTEX-2015
Composición (fibra) | TEX (masa lineal indistinta y mayor 110 filamentos (capilares) en una de las direcciones | Filamentos (capilares) | ASTM D 1059-01, o método interno del laboratorio
Peso mínimo | 100 | g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012
Código Pantone | 16-4134 TP |  | MÉTODO INTERNO
Construcción (mínimo) | Urdimbre 95 Trama 65 | Hilos / pulgada | NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 Método “A” Disección del tejido
Fuerza máxima de tracción (resistencia) (mayor o igual) | Urdimbre 500 Trama 680 | N | NMX-A-059/2-INNTEX-2019
Resistencia al rasgado (resistencia) (valores mayores o iguales) | Urdimbre 18 Trama 25 | N | NMX-A-109-INNTEX-2012
Cambio dimensional (encogimiento) | Urdimbre +/- 2.0 Trama +/- 2.0 | % | NMX-A-5077-INNTEX-2015; CONDICIONES DE LAVADO: NMX-A-6330-INNTEX-2015
Solidez al Lavado doméstico (mínimo) Cambio de color 4 Lana 4, Acrílico 4, Poliéster 4, Algodón 4, Acetato 4 Poliamida 3-4 | 4 3-4 |  | NMX-A-105-C06-INNTEX- 2015
Solidez del color al frote . Especificación, manchado. Urdimbre y Trama (seco) Urdimbre y Trama (húmedo) (mínimo) | 3-4 3-4 |  | NMX-A-073-INNTEX-2005
Solidez del color a la luz artificial (mínimo) | 3-4 |  | NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 METODO 5
Solidez del color al sudor Acido y Alcalino (mínimo) Cambio de color 4 Especificación, manchado. Grados: Acetato 4, Algodón 4, Poliamida 3-4, Poliéster 4, Acrílico 4, Lana 4 | 4 3-4 |  | NMX-A-105-E04-INNTEX- 2019
Tiempo de Absorción (máximo) | 6 | Segundos | NMX-A-014-INNTEX-2005 AATCC TM79-2010e 2(2018)e Opción A
Página 5
TELA MANGAS, CANESU (HOMBROS) Y CUELLO CHAMARRA

## Slide 9
TELA FORRO CHAMARRA
Concepto | Especificación | Unidad | Método
Composición | 100% Poliéster |  | NMX-A-084-INNTEX- 2015
Peso (mínimo) | 80 | g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX- 2012
Color (código Pantone) | 19-4028 TP |  | Método interno del laboratorio
Resistencia a la formación de frisas (pilling) (mínimo) | 4 |  | NMX-A-12945-3-INNTEX-2020
Cambio dimensional (encogimiento Máximo) | Columnas +/- 8.0 Mallas +/-8.0 | % | NMX-A-5077-INNTEX- 2015; CONDICIONES DE LAVADO: NMX-A-6330- INNTEX-2015
Tiempo de Absorción (máximo) | 6 | Segundos | NMX-A-014-INNTEX- 2005 AATCC TM79-2010e 2(2018)e Opción A
TELA FORRO CHAMARRA
Página 7

## Slide 10
Jareta de cintura | 
Descripción | Agujeta de telar, plana. Punta de acetato en extremos.
Color | Al color de la tela base o similar
Cierre delantero Chamarra | 
Material | Cierre separable n° 5
Longitud | En función de talla
Color | Azul marino
Hilo de costura | 
Color | Al color de la tela principal
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Página 8

## Slide 11
Página 9
PANTALÓN DEPORTIVO

## Slide 12
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL PANTALÓN DEPORTIVO
Página 10

## Slide 13
Artículo: | Pantalón deportivo | Tallas: | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Características Generales de la Prenda: |  |  | 
Prenda deportiva, pantalón con elástico y jareta en cintura. |  |  | 
Detalles de Confección: |  |  | 
Composición de tela 100% poliéster Piezas unidas en maquina Remalladora costura 515c.4. Fabricado en tejido de calada (plano) de ligamento tafetán, en color azul marino (código Pantone 19-4028 TP). Delantero y trasero de corte recto de dos piezas con bolsillos en los costados. Bolsas en costados, con presillas costura 101+304c.5 en sus extremos y pespunte con máquina recta costura 301 c.1 en el contorno de la vista del bolsillo, a 0.6 cm (+/- 0.3 cm) de la costura. Abertura de bolsillos estandarizada a 18 cm (+/- 1 cm) en todas las tallas. La cintura se ajusta con elástico de 3.8 cm (+/- 0.5 cm) de ancho realizado con maquina Resortera costura 401c.7 en 4 pespuntes (medida tomada por la parte interna). Una agujeta plana en cintura, acolor semejante al de la prenda, con punta forrada de acetato. En el interior y al frente de la pretina lleva un par de ojales en máquina Ojaleadora con costura 101+304c.6 de 1.5 cm (+/- 0.8 cm) y una separación entre estos de 3 cm (+/- 1 cm). Dobladillo inferior (tobillos) de 2 cm (+/- 0.5 cm) confeccionado en maquina Collaretera costura 406c.3 con dos costuras rectas paralelas entre si De lado izquierdo del pantalón cuenta con aplicativo institucional del Gobierno del estado de Guanajuato. La parte más alta del escudo esta alineada al final de la bolsa. El aplicativo se encuentra 5.5 cm (+/- 0.5 cm) partiendo de la costura del costado al termino a la última letra de la leyenda “GUANAJUATO“. Aplicativo de 6 cm (+/- 0.5 cm) de alto por 7 cm (+/- 0.5 cm) de ancho, medida integral de escudo y leyendas . La parte superior del aplicativo deberá ser el Escudo del gobierno del Estado de Guanajuato. Debajo del escudo se encuentra la leyenda “GUANAJUATO” y debajo de esta la leyenda “GOBIERNO DE LA GENTE”. Aplicativo en color blanco. Se aplica a la prenda mediante transferencia de calor. Trasero de dos piezas unidos por medio de máquina Remalladora costura 515c.4 . Habilitación de presilla (s) en las uniones de inicio y fin de costuras(pretina, dobladillos y bolsillos) para mayor refuerzo de la prenda utilizando máquina Presilladora costura 101+304c.5. Al interior de la prenda, en el centro trasero, se posiciona etiqueta de instrucciones de cuidado conforme a la Norma NOM-004-SE-2021 siendo la información del fabricante o importador, composición de fibras, instrucciones de cuidado y la talla, usando máquina resortera costura 401c.7 al momento de unir la pretina. 4 |  |  | 
Página 11

## Slide 14
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA EL TEJIDO QUE INTEGRA
EL PANTALÓN DEPORTIVO
Página 12

## Slide 15
TELA BASE CHAMARRA Y PANTALÓN
Concepto | Especificación | Unidad | Método
Composición | 100% Poliéster |  | NMX-A-084-INNTEX-2015
Fibra | TEX (masa lineal indistinta) y mayor 110 filamentos (capilares) en una de las direcciones del tejido) | Filamentos (capilares) | ASTM D 1059-01, o método interno del laboratorio
Peso (mínimo) | 100 | g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012
Color (código Pantone) | 19-4028 TP |  | Método interno del laboratorio
Construcción (mínimo) | Urdimbre 95 Trama 70 | Hilos / pulgada | NMX-A-7211/2-INNTEX- 2015 Método “A” Disección del tejido
Fuerza máxima de tracción (resistencia) (mayor o igual) | Urdimbre 400 Trama 700 | N | NMX-A-059/2-INNTEX-2019
Resistencia al rasgado (resistencia) (valores mayores o iguales) | Urdimbre 10 Trama 16 | N | NMX-A-109-INNTEX-2012
Cambio dimensional (encogimiento) (máximo) | Urdimbre +/- 2.0 Trama +/- 2.0 | % | NMX-A-5077-INNTEX-2015; CONDICIONES DE LAVADO: NMX-A-6330-INNTEX-2015
Solidez al lavado (mínimo) |  |  | 
 |  |  | NMX-A-105-C06-INNTEX-
Lana 4, Acrílico 4, Poliéster 4, Algodón 4, Acetato 4 | 4 |  | 2015
Poliamida 3-4 | 3 |  | 
Solidez del color al frote especificación, manchado. Urdimbre y Trama (seco) Urdimbre y Trama (húmedo) (mínimo) | 4 3 |  | NMX-A-073-INNTEX-2005
Solidez del color a la luz artificial (mínimo) | 4 |  | NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 Parte B02 O NMX-A- 165/2-INNTEX-2006 METODO 5
Solidez del color al sudor Especificación, manchado. (mínimo) Acido Alcalino Grados: Acetato 4, Algodón 4, Poliamida 3, Poliéster 4, Acrílico 4, Lana 4 | 4 4 |  | NMX-A-105-E04-INNTEX- 2019
Tiempo de absorción (máximo) | 6 | Segundos | NMX-A-014-INNTEX-2005 AATCC TM79-2010e 2(2018)e Opción A
Página 13
TELA BASE CHAMARRA Y PANTALÓN

## Slide 16
Jareta de cintura | 
Descripción | Agujeta de telar, plana. Punta de acetato en extremos.
Color | Al color de la tela base o similar
Hilo de costura | 
Color | Al color de la tela principal
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Página 14

## Slide 17
CALCETAS
Página 15
CALCETAS

## Slide 18
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LAS CALCETAS
Página 16

## Slide 19
Artículo: | Calcetas | Tallas: | Unitalla
Características Generales de la Prenda: |  |  | 
Calceta deportiva unisex |  |  | 
Detalles de Confección: |  |  | 
Prenda en tejido de punto en color blanco. Composición 54% Algodón/ 40% Nylon (Poliamida)/ 6%Elastano (+/- 5 puntos porcentuales en cada fibra) Cuenta con sistema de compresión suave. La punta del pie de la calceta cierra con una costura. El diseño ayuda a la transpiración por medio de sus canales. Cuenta con bordados, de la leyenda de “GUANAJUATO”, y debajo de esta, leyenda “GOBIERNO DE LA GENTE”. En ambas caras de la calceta. Dobladillo en abertura superior de la calceta. Confeccionado con hilo elástico, para ajuste. |  |  | 
Página 17

## Slide 20
Página 18
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS DEL TEJIDO DE LAS CALCETAS

## Slide 21
TELA CALCETAS
Concepto | Especificación | Unidad | Método
Composición (+/- 5 puntos porcentuales en cada fibra) | 54% Algodón 40% Poliamida (Nylon) 6% Elastano | % | NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-2-INNTEX-2014 NMX-A-1833-7-INNTEX-2014 NMX-A-1833-12-INNTEX-2014
Peso por pieza (mínimo) | 18 | g | NMX-A-3801-INNTEX-2012
Cambio dimensional (encogimiento) (máximo) | Largo pierna | ± 5% | NMX-A-5077-INNTEX-2015
 | Ancho pierna | ± 5% | 
 | Largo pie | ± 6% | 
 | Ancho pie | ± 6% | 
Solidez de color al lavado doméstico Cambio de color. 4 Especificación, manchado. Lana 4, Acrílico 4, Poliéster 4, Algodón 4, diacetato 4, Poliamida 3 (mínimo) | 4 3 |  | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Detergente sin abrillantador óptico AATCC 1993
Solidez del color al sudor Ácido / Alcalino Cambio de color. 4 Especificación, manchado. (mínimo) Grados: Acetato 4, Algodón 4, Poliamida 3, Poliéster 4, Acrílico 4, Lana 4 | 4 3 |  | NMX-A-105-E04-INNTEX-2019
Solidez del color a la luz artificial (mínimo) | 4 |  | NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 O NMX-A-165/2-INNTEX- 2006 METODO 5
TELA CALCETAS
Página 19

## Slide 22
PLAYERA DEPORTIVA
PLAYERA DEPORTIVA
Página 20

## Slide 23
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA PLAYERA DEPORTIVA
Página 21

## Slide 24
Artículo: | Playera deportiva | Tallas: | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Características Generales de la Prenda. |  |  | 
Prenda deportiva. Cuello con escote redondo. Manga corta. |  |  | 
Detalles de Confección. |  |  | 
Confeccionada en tejido de punto , interlock, color blanco y azul Turquesa de color semejante al tejido del canesú y mangas de la chamarra. Composición 100% poliéster. La prenda se compone por frente y espalda blanco. Cuello con escote redondo. y bies en mangas color azul Turquesa. En la parte frontal cuenta con sublimado del Escudo del Gobierno del Estado de Guanajuato en color azul marino (marca de agua). Etiqueta transfer en pecho derecho , desde la talla 2XS a la M se encuentra ubicado del centro del escote a 8.5 cm (+/- 2 cm) hacia abajo y 7 cm (+/- 2 cm) hacia lado derecho, medida tomada al termino de la última letra de la leyenda “GUANAJUATO“ y de acuerdo al plano cartesiano. Desde la talla L a la XXL se encuentra ubicado del centro del escote a 14 cm (+/- 3 cm) hacia abajo y 7 cm (+/- 2 cm) hacia lado derecho, medida tomada al termino de la última letra de la leyenda “GUANAJUATO“ y de acuerdo al plano cartesiano. Aplicativo de 6 cm (+/- 0.5 cm) de alto por 7 cm (+/- 0.5 cm) de ancho, medida integral de escudo y leyendas . La parte superior del aplicativo deberá ser el Escudo del gobierno del Estado de Guanajuato. Debajo del escudo se encuentra la leyenda “GUANAJUATO” en color azul marino y debajo de esta la leyenda “GOBIERNO DE LA GENTE” en color azul turquesa. Aplicado a la prenda con transferencia de calor. Tapa-costura color blanco de 1 cm de ancho (+/- 0.5 cm). Este cubre parte de la unión de escote y cuello de espalda. El dobladillo de ruedo a 2 cm (+/- 0.5 cm) con hilo de costura color blanco, con máquina Collaretera costura 406c.3 con dos costuras rectas paralelas entre si. Habilitación de presilla en las uniones de inicio y fin de costuras en ruedo, para mayor refuerzo de la prenda, utilizando Presilladora, puntada 101+304c.5. Al interior de la prenda en el costado izquierdo, se posiciona la etiqueta de instrucciones de cuidado conforme a la Norma NOM-004-SE-2021 siendo la información del fabricante o importador, composición de fibras, instrucciones de cuidado y la talla, con maquina Remalladora puntada 515c.4 , en el momento de unir el costado. |  |  | 
Página 22

## Slide 25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA LOS TEJIDOS QUE INTEGRAN
LA PLAYERA DEPORTIVA
Página 23

## Slide 26
TELA PLAYERA DEPORTIVA
Concepto | Especificación | Unidad | Método
Composición | 100% Poliéster |  | NMX-A-084-INNTEX-2015
Tipo de Tejido | Tejido de punto |  | Método interno del laboratorio
Peso (mínimo) | 120 | g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012
Color | Blanco |  | 
Resistencia a la formación de frisas (pilling) (mínimo) | 4 |  | NMX-A-12945-3-INNTEX- 2020
Cambio dimensional (encogimiento máximo) | +/- 4% +/- 4% | % | NMX-A-5077-INNTEX- 2015; CONDICIONES DE LAVADO: NMX-A-6330- INNTEX-2015
Tiempo de Absorción Máximo | 6 | Segundos | NMX-A-014-INNTEX-2005 AATCC TM79-2010e 2(2018)e Opción A
TELA PLAYERA DEPORTIVA
Página 24

## Slide 27
ANEXO I-A
SHORT
Página 25

## Slide 28
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL SHORT DEPORTIVO
Página 26

## Slide 29
ANEXO I-A
Artículo: | Short deportivo | Tallas: | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Características Generales de la Prenda: |  |  | 
Prenda deportiva amplia, short con elástico y jareta ajustadora en cintura. |  |  | 
Detalles de Confección: |  |  | 
Composición de tela 100% poliéster Piezas unidas en maquina Remalladora costura 515c.4 Confeccionada en tejido de punto de color azul marino de color semejante al de la tela base de la chamarra y pantalón. Delantero y trasero de corte recto de dos piezas con bolsillos en los costados. Bolsas en costados, con presillas costura 101+304c.5 en sus extremos y pespunte con máquina recta costura 301 c.1 en el contorno de la vista del bolsillo, a 0.6 cm (+/- 0.3 cm) de la costura Abertura de bolsillos estandarizada a 18 cm (+/- 0.5 cm) en todas las tallas. La cintura se ajusta con elástico de 3.8 cm (+/-0.5cm) de ancho realizado con maquina Resortera costura 401c.7 en 4 pespuntes (medida tomada por la parte interna). Una agujeta plana en cintura a color semejante al tejido de la prenda, con puntas forradas de acetato. En el interior y al frente de la pretina lleva un par de ojales en máquina Ojaleadora con costura 101+304c.6 de 1.5 cm (+/- 0.8 cm) y una separación entre estos de 3 cm (+/- 1 cm). Dobladillo inferior de ruedo de 2 cm (+/- 0.5 cm) confeccionado en maquina Collaretera costura 406c.3 con dos costuras rectas paralelas entre si. De lado izquierdo del short cuenta con aplicativo institucional del Gobierno del estado de Guanajuato. La base del logotipo esta a 2.0 cm (+/- 0.5 cm) de la puntada superior de la costura del dobladillo . El aplicativo se encuentra 2.0 cm (+/- 0.5 cm) partiendo de la costura del costado al termino a la última letra de la leyenda “GUANAJUATO“ siguiendo el plano cartesiano. Aplicativo de 6 cm (+/- 0.5 cm) de alto por 7 cm (+/- 0.5 cm) de ancho Medida integral de escudo y leyendas . La parte superior del aplicativo deberá ser el Escudo del gobierno del Estado de Guanajuato. Debajo del escudo se encuentra la leyenda “GUANAJUATO” y debajo de esta la leyenda “GOBIERNO DE LA GENTE”. Aplicativo en color blanco. Se aplica a la prenda mediante transferencia de calor. Trasero de dos piezas unidas por medio de máquina Remalladora costura 515c.4 . Habilitación de presilla (s) en las uniones de inicio y fin de costura (pretina, dobladillos y bolsillos) para mayor refuerzo de la prenda utilizando máquina Presilladora costura 101+304c.5. Al interior de la prenda en el centro trasero de la pretina se posiciona la etiqueta de instrucciones de cuidado conforme a la norma NOM-004-SE-2021 siendo la información del fabricante o importador, composición de fibras, instrucciones de cuidado y la talla, usando máquina resortera costura 401c.7 al momento de unir la pretina. |  |  | 
Página 27

## Slide 30
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA EL TEJIDO QUE INTEGRA
EL SHORT DEPORTIVO
Página 28

## Slide 31
ANEXO I-A
ANEXO I-A
Concepto | Especificación | Unidad | Método
Composición | 100% Poliéster |  | NMX-A-084-INNTEX-2015
Tipo de Tejido | Tejido de punto |  | 
Peso (mínimo) | 120 | g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012
Color | Azul marino |  | 
Resistencia a la formación de frisas (pilling) | 4 |  | NMX-A-12945-3-INNTEX-2020
Cambio dimensional (encogimiento Máximo) | +/- 4% +/- 4% | % | NMX-A-5077-INNTEX-2015; CONDICIONES DE LAVADO: NMX-A-6330-INNTEX-2015
Tiempo de Absorción Máximo | 6 | Segundos | NMX-A-014-INNTEX-2005 AATCC TM79-2010e 2(2018)e Opción A
TELA SHORT DEPORTIVO
Página 29

## Slide 32
Jareta de cintura | 
Descripción | Agujeta de telar, plana. Punta de acetato en extremos.
Color | Al color de la tela base o similar
Hilo de costura | 
Color | Al color de la tela principal
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Página 30

## Slide 33
GORRA
GORRA
Página 31

## Slide 34
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA GORRA
Página 32

## Slide 35
Artículo: | Gorra | Tallas: | Unitalla
Características Generales de la Prenda: |  |  | 
Gorra tipo beisbolera con diseño ergonómico |  |  | 
Detalles de Confección: |  |  | 
Composición de tela que se encuentre dentro del rango de 60% a 70% de fibra poliéster 30% a 40% de fibra de algodón. Fabricado en tejido plano color azul marino, semejante al de la tela base de la chamarra y el pantalón deportivo. Cuenta con visera semi curva forrada de tela principal. Lleva mínimo 5 costuras sobre la visera para dar mejor presentación. Esta se une a la estructura de la gorra con maquina recta. Estructura elaborada de seis gajos en forma semi triangular unidos con máquina recta en la parte interior. Estas uniones se recubren con bies de 1.5 cm (+/- 0.5 cm), en ambos extremos, fijados con pespuntes en máquina recta. En la parte media superior de cada gajo lleva un ojillo bordado con hilo a tono semejante al de la tela base, para ventilación. Como parte del diseño en el área superior de las uniones de la gorra se coloca un botón forrado con tela principal de 1.4 cm (+/- 0.5 cm) de diámetro. En la parte frontal de la gorra cuenta con aplicativo de etiqueta hilada con el Escudo del Gobierno del Estado de Guanajuato. Aplicativo de 6.5 cm (+/- 0.8 cm) alto por 5.5 cm (+/- 0.8 cm) fijo con refil bordado tridimensional. Medidas tomadas con refil bordado. En el gajo lateral derecho cuenta con leyenda ‘‘GUANAJUATO” y debajo de esta, leyenda “GOBIERNO DE LA GENTE’’ de 6.6 cm (+/- 0.5 cm) de ancho por 1.2 cm (+/- 0.5 cm) de alto. Aplicativo en color blanco. Los dos gajos traseros llevan un corte que forma una abertura curva para dar amplitud. Por la parte interna de la abertura lleva un bies fijo con pespuntes al filo en maquina recta. En el interior de la gorra, en los dos gajos frontales, cuenta con refuerzo para dar mayor estructura a la gorra. En la parte trasera inferior de la gorra cuenta con dos bandas de ajuste elaboradas de la misma tela principal, una con contactel felpa y la otra con contactel gancho de 2.0 cm (+/- 0.5 cm) de ancho, este fijado a las bandas con pespunte al filo con maquina recta. Las bandas están unidas a la estructura de la gorra . En la circunferencia interior del ruedo de la gorra cuenta con una banda absorbente, fijada a la estructura de la gorra por medio de pespuntes en maquina recta, cuenta con dobladillo superior. Al interior de la prenda en el costado izquierdo, se posiciona la etiqueta de instrucciones de cuidado conforme a la Norma NOM-004-SE-2021 siendo la información del fabricante o importador, composición de fibras, instrucciones de cuidado y la talla, con maquina Remalladora puntada 515c.4 , en el momento de unir el costado. |  |  | 
Página 33

## Slide 36
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA EL TEJIDO QUE INTEGRA
LA GORRA
Página 34

## Slide 37
TELA GORRA
Concepto | Especificación |  |  | Unidad | Método
Composición | 60% a 70% poliéster / 30% a 40% algodón |  |  | % | NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014
Peso mínimo (masa) | 180g/m² |  |  | g/m² | NMX-A-3801-INNTEX-2012
Construcción (mínimo) | Urdimbre |  | 105 | Hilos / pulgada | NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 Método “A” Disección de tejido
 | Trama |  | 45 |  | 
Cambio dimensional (encogimiento) | Urdimbre Trama | +/-3 +/-3 |  | % | NMX-A-5077-INNTEX-2015; CONDICIONES DE LAVADO: NMX-A-6330-INNTEX-2015
Fuerza máxima de tracción (resistencia) (mayor o igual) | Urdimbre Trama | 770 350 |  | N | NMX-A-059/2-INNTEX-2019
Resistencia al rasgado (resistencia) (valores mayores o iguales) | Urdimbre Trama | 30 15 |  | N | NMX-A-109-INNTEX-2012
Solidez del color al Lavado doméstico (minimo) Lana 4, Acrílico 4, Poliéster 4, Algodón 4, Acetato 4, Poliamida 3-4 | 3-4 |  |  |  | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
Solidez del color a la luz | 4 |  |  |  | NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 O NMX-A-165/2-INNTEX-2006 METODO 5
Solidez del color al sudor Especificación, manchado. (minimo) Acido Alcalino Grados: Acetato 4, Algodón 4, Poliamida 3, Poliéster 4, Acrílico 4, Lana 4 | 4 4 |  |  |  | NMX-A-105-E04-INNTEX-2019
Solidez del color al frote Especificación, manchado. Urdimbre y Trama (seco) Urdimbre y Trama (humedo) (minimo) | 3 - 4 3 |  | NMX-A-073-INNTEX-2005
TELA GORRA ESCOLAR
Página 35

## Slide 38
MEDIDAS POR TALLA
PARA LAS PRENDAS
QUE INTEGRAN EL
CONJUNTO DEPORTIVO
Página 36

## Slide 39
ANEXO I-A
*Medidas expresadas en centímetros.
 | Medida | Tol +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL
A | Pecho** | +/-2 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | 128
B | Ruedo** | +/- 2 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124
C | Largo Manga | +/- 2 | 73.4 | 75.1 | 77.8 | 80.5 | 83.2 | 85.9 | 88.6
D | Abertura de Manga** | +/- 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
E | Abertura de Cuello | +/- 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
F | Largo Espalda | +/- 2 | 65.5 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78
**Diámetro
Medidas por talla para prendas: CHAMARRA
Página 37

## Slide 40
ANEXO I-A
*Medidas expresadas en centímetros.
 |  | Tol. +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL
A | Cintura** | +/- 2 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 | 79 | 83
B | Cadera ** | +/- 3 | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130
B1 | Posición de la medida de cadera | 0/0 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5
C | Largo de costado | +/-2 | 98.5 | 100 | 105 | 110 | 113 | 117 | 120
D | Tiro Delantero | +/-2 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.2 | 31.2 | 32.4 | 33.6
E | Tiro Trasero | +/-2 | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.7 | 40 | 41.4
F | Muslo | +/- 2 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77.6 | 81.8
G | Largo entrepierna | +/- 2 | 72.5 | 74 | 78 | 82 | 84 | 87 | 89
H | Abertura de valenciana | +/- 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
**Diámetro
Medidas por talla para prendas: PANTALÓN
Página 38

## Slide 41
ANEXO I-A
*Medidas expresadas en centímetros.
**Diámetro
 |  | TOL. +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL
A | CINTURA** | 2+/- | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 | 79 | 85
B | CADERA** | 4+/- | 96 | 101 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126
B1 | POCISION DE LA MEDIDA DE CADERA | 0 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5
C | LARGO COSTADO | 2+/- | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
D | TIRO DELANTERO | 2+/- | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.2 | 33.4
E | TIRO TRASERO | 2+/- | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.2 | 42.4
F | LARGO ENTREPIERNA | 2+/- | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
G | MUSLO | 2+/- | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75
H | ABERTURA PIERNA | 2+/- | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60
Medidas por talla para prendas: SHORT
Página 39

## Slide 42
ANEXO I-A
*Medidas expresadas en centímetros.
 | Medida | Tol +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL
A | Pecho** | +/-2 | 85 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129
B | Ruedo** | +/-2 | 85 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129
C | Largo Hombro | +/-1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2
D | Largo Manga | +/- 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
E | Biceps | +/-1 | 36.4 | 38.4 | 40.4 | 42.4 | 45 | 47.6 | 50.2
F | Abertura de Manga | +/- 1 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
G | Abertura de Cuello | +/- 1 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2
H | Largo Espalda | +/-2 | 64.5 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76
**Diámetro
Medidas por talla para prendas: PLAYERA
Página 40

## Slide 43
GLOSARIO DE
PUNTADAS DE COSTURAS
Página 41

## Slide 44
ANEXO I-A
ANEXO I-A
Definiciones:
Bibliografía:
DICCIONARIO TEXTIL Y DEL VESTIR= TEXTILE AND CLOTHING DICTIONARY (1ª ED.)
ISBN 9788440406118
MANUEL ESTANY SEGALAS , AUTOR-EDITOR, 1987
35 17 | PUNTADA: Es la unidad de entrelazado de uno o varios hilos entre sí o a través o dentro de un material, a intervalos más o menos uniformes.
35 17 | COSTURA: Es el conjunto constituido por una o varias series de puntadas que pueden unir dos o más piezas de material
35 17 | PESPUNTE: Una serie de puntadas cuya función es servir como adorno, dar realce o dar terminación
35 17 | COSIDO: Proceso de formar costuras.
GLOSARIO DE PUNTAS DE COSTURAS
Página 42

## Slide 45
ANEXO I-A
ANEXO I-A
Puntada 301c.1 – máquina Recta. Recta, máquina de una aguja, máquina sencilla, single needle. Puntada más común, una sola aguja cosiendo, puntadas rectas.
Puntada 301c.2 – máquina de Área Programable. BAS, máquina pre programable. Puntada más
común, una sola aguja cosiendo, puntadas rectas.
Tipos de puntadas de acuerdo a ISO 4915
Puntada 406c.3 – máquina Collaretera. Collarete. Dobladillos, Uniones dobles, Elásticos, costuras de cobertura, Pasadores.
Puntada 515 (401+503) c.4 – máquina Remalladora. Over, Overlock. Puntada de seguridad para telas y tejidos de punto.
GLOSARIO DE PUNTAS DE COSTURAS
Página 43

## Slide 46
ANEXO I-A
ANEXO I-A
Puntada 101+304c.5 – Máquina Presilladora. Presilla. Pegado de botones, Ojales, o Remates.
Puntada 101+304c.6 – Máquina Ojaleadora. Ojalera. Pegado de botones, Ojales, o Remates.
Tipos de puntada de acuerdo a ISO 4915
Puntada 401c.7 – Máquina Multiagujas (Resortera). Multiagujas, resortera, máquina de bajar resorte.
GLOSARIO DE PUNTAS DE COSTURAS
Página 44